Приложение № 1

к приказу Министерства регионального развития Республики Алтай

«Об индексах изменения стоимости

строительства в Республике Алтай

на I квартал 2018 года»

от 13 марта 2018 года № 112-Д

Общие положения

по определению стоимости строительства

на I квартал 2018 года по Республике Алтай

# 1. Вводная часть

1.1. Общие положения по определению стоимости строительства является основным документом, определяющим процесс ценообразования в строительстве по объектам, финансируемым из бюджетных источников на территории Республики Алтай.

1.2. По объектам капитального строительства (реконструкции, капитального и текущего ремонта), которые финансируются или планируется финансировать с привлечением бюджетных средств всех уровней, определение сметной стоимости строительства осуществляется с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов:

- ресурсным методом с применением государственных элементных сметных нормативов в редакции 2017 года (далее – ГЭСН-2001), утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: № 1038/пр от 30 декабря 2016 года «Об утверждении сметных нормативов" (введенных в действие с  31 марта 2017 года), № 660/пр от 29 марта 2017 года «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр «Об утверждении сметных нормативов», № 886/пр от 15 июня 2017 года «Об утверждении изменений в сметные нормативы», № 1251/пр от 25 сентября 2017 года, № 1254/пр от 25 сентября 2017 года, № 1283/пр от 25 сентября 2017 года, № 1287/пр от 28 сентября 2017 года, № 1285/пр от 28 сентября 2017 года, № 1281/пр от 28 сентября 2017 года, № 1575/пр от 24 ноября 2017 года, № 9/пр от 10 января 2018 года «Об утверждении изменений в сметные нормативы» с использованием стоимости ресурсов в текущем уровне цен, утверждаемых Министерством регионального развития Республики Алтай (далее – Минрегионразвития РА) согласно приложениям № 5, № 6 к настоящему приказу.

- базисно - индексным методом с применением Территориальных сметных нормативов Республики Алтай (далее – ТЕР-2001 РА) в редакции 2014 года, утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 144/пр - № 244/пр (всего 86 шт.) от 28 февраля 2017 года, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и введенных в действие с 30 июня 2017 года (приказы  Министерства регионального развития Республики Алтай: № 184/Д от 3 мая 2017 года «О введении территориальных сметных нормативов Республики Алтай», № 210-Д от 30 мая 2017 года «О внесении изменений в пункт 2 приказа Министерства регионального развития Республики Алтай от 3 мая 2017 года № 184-Д»), с пересчетом в текущий уровень цен индексами по видам работ, утверждаемых Министерством регионального развития Республики Алтай согласно приложениям № 3, к настоящему приказу.

- базисно - индексным методом с применением Федеральных сметных нормативов (далее – ФЕР-2001) в редакции 2017 года, утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: № 1039/пр от 30 декабря 2016 года «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства» (введенных в действие с 31 марта 2017 года), № 661/пр от 29 марта 2017 года «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1039/пр «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства», № 886/пр от 15 июня 2017 года «Об утверждении изменений в сметные нормативы», № 1252/пр от 25 сентября 2017 года, № 1253/пр от 25 сентября 2017 года, № 1282/пр от 28 сентября 2017 года, № 1286/пр от 28 сентября 2017 года, № 1284/пр от 28 сентября 2017 года, № 1278/пр от 28 сентября 2017 года, № 1279/пр от 28 сентября 2017 года, № 1280/пр от 28 сентября 2017 года «О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов» с пересчетом в текущий уровень цен индексами к СМР рекомендованными письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, либо индексами по видам работ, утверждаемых Министерством регионального развития Республики Алтай  согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

1.3 Решение о применении сметных нормативов и методов определения сметной стоимости принимается заказчиком и прописывается в техническом задании на проектирование.

1.4. Сметная документация, направленная на экспертизу до 25 сентября 2017 года, прошедшая экспертизу и утвержденная в установленном порядке, обязательному пересчету по новым сметным нормативам не подлежит, и может использоваться до завершения строительства. Решение о пересчете остатка сметной стоимости по новым сметным нормативам принимает Заказчик.

1.5. В рамках реализации государственного контракта, ранее утвержденная и прошедшая экспертизу сметная документация может быть откорректирована с учетом объемно-планировочных решений и конструктивных особенностей объекта строительства, капитального ремонта в пределах твердой договорной цены государственного контракта в тех сметных нормативах и методик ценообразования, что и основная сметная документация.

1.6. Для ранее утвержденной и прошедшей экспертизу сметной документации действуют те общие положения, на основании которых была она разработана.

# 2. Порядок определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального и текущего ремонта) объектов капитального строительства на 1 января 2018 года

# базисно-индексным методом с применением

# ТЕР -2001 Республики Алтай редакции 2014 года.

2.1. Сметная стоимость строительства (реконструкции, капитального и текущего ремонта) определяется базисно-индексным методом с применением  ТЕР-2001 в редакции 2014 года, с пересчетом в текущий уровень цен индексами по видам работ, утверждаемыми в установленном порядке Минрегионразвития РА.

2.2. Часовая оплата труда рабочих и машинистов в территориальных сметных нормативах ТЕР-2001 РА в редакции 2014 года принята с районным коэффициентом равным 1,4 (Постановление Правительства РФ от 29 мая 1993 года № 512). Для Кош-Агачского и Улаганского районов Республики Алтай к оплате труда специалистов рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами в сметной документации дополнительно учитывать коэффициент 1,36.

2.3. Транспортные затраты, связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства, приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 километров. Для учета транспортных затрат на расстояние более 30 километров рекомендуется применять поправочные коэффициенты к сметной цене материала, указанные в таблице № 1, либо рассчитать фактические затраты по доставке материалов до франко-приобъектного склада, на основании проектных данных о массе используемых при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ материалов, изделий и конструкций и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом, дифференцированных по классам грузов и типам перевозок, приведенных в территориальных сметных ценах на перевозку грузов для строительства.

Таблица № 1

| Зоны строительства по административно- территориальному делению | Поправочный коэффициент к сметной цене материала |
| --- | --- |
| 1 зона |  |
| г. Горно-Алтайск, Майминский район | 1,00 |
| 2 зона |  |
| Чойский район, Шебалинский район Турочакский район, Чемальский район | 1,03 |
| 3 зона |  |
| Онгудайский район, Усть-Канский район | 1,07 |
| 4 зона |  |
| Кош-Агачский район, Улаганский район, Усть-Коксинский район | 1,17 |

2.4. В случае отсутствия в территориальных сметных нормативах необходимых расценок на отдельные виды работ и сметных цен на материалы, изделия и конструкции, их стоимость определяется по федеральным единичным расценкам и сметным ценам ФЕР-2001 редакции 2017 года с изменениями и дополнениями 2, с переводом в текущий уровень цен индексами по видам работ, утверждаемых Минрегионразвития РА.

При этом:

- оплата труда рабочих-строителей и рабочих управляющих машинами, учтенная в базисных ценах в составе прямых затрат, предварительно переводится в территориальный уровень цен коэффициентом 1,16;

- стоимость машино-часа переводится в территориальный уровень цен – коэффициентом 0,93;

- стоимость материалов переводится в территориальный уровень цен коэффициентом 0,99 и умножается на поправочный коэффициент, указанный в таблице № 1.

2.5. Замену ресурса в ресурсной части расценки осуществлять за итогом

единичной расценки, с переводом в текущий уровень цен индексом,

рассчитанным для этого ресурса.

2.6. В случае отсутствия индексов к единичным расценкам на отдельные виды работ, материалы, изделия и конструкции, необходимо обратиться в Минрегионразвития РА для индивидуального расчета индексов на эти виды работ, материалы, изделия и конструкции с последующим включением их в приложения к  приказу «Об индексах изменения стоимости строительства Республики Алтай на соответствующий квартал».

# 3. Порядок определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального и текущего ремонта) объектов капитального строительства на 1 января 2018 года

# базисно-индексным методом с применением

# ФЕР-2001 редакции 2017 года с изменениями и дополнениями 2.

Базисно-индексный метод с использованием индексов

по видам работ (к каждой единичной расценке)

3.1. При определении сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального и текущего ремонта) объектов капитального строительства с применением ФЕР-2001 редакции 2017 года с изменениями и дополнениями 2 рекомендуется использовать базисно - индексный метод с пересчетом в текущий уровень цен индексами по видам работ, утверждаемыми в установленном порядке Минрегионразвития РА.

Индексы по видам работ для ФЕР-2001 редакции 2017 года с изменениями и дополнениями 2 рекомендованы для определения начальной максимальной цены контракта и взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы по объектам капитального строительства (реконструкции, капитального и текущего ремонта) для организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности, финансируемых с привлечением бюджетных средств всех уровней.

3.2. Решение о применении сметных нормативов и методов определения сметной стоимости строительства принимается Заказчиком и прописывается в техническом задании на проектирование.

3.3. При определении сметной стоимости строительства по ФЕР-2001 редакции 2017 года, с применением индексов по видам работ, необходимо базисный федеральный уровень цен перевести в базисный территориальный уровень цен, с использованием следующих коэффициентов по отдельным статьям затрат:

- оплата труда рабочих-строителей и рабочих управляющих машинами, учтенная в базисных ценах в составе прямых затрат, предварительно переводится в территориальный уровень цен коэффициентом 1,16;

- стоимость эксплуатации машин переводится в территориальный уровень цен коэффициентом 0,93;

- стоимость материалов переводится в территориальный уровень цен коэффициентом 0,99.

3.4 Часовая оплата труда рабочих и машинистов в ФЕР-2001 редакции 2017 с изменениями и дополнениями 2 в базисном уровне цен принята по состоянию на 1 января 2000 года в базовом районе (Московская область) с нормальными условиями труда с учетом районного коэффициента равного 1.

Для учета районного коэффициента 1,4 необходимо оплату труда рабочих-строителей и рабочих управляющих машинами, учтенную в базисном федеральном уровне цен в составе прямых затрат, предварительно перевести в территориальный уровень цен коэффициентом 1,16.

Для Кош - Агачского и Улаганского районов Республики Алтай к оплате труда специалистов рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами в сметной документации дополнительно учитывать коэффициент 1,36 после перевода федеральных сметных нормативов в территориальный уровень цен.

3.5. Стоимость материалов в ФЕР-2001 редакции 2017 года с изменениями и дополнениями 2 в базисном уровне цен принята по состоянию на 1 января 2000 года в базовом районе (Московская область). Транспортные затраты, связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства, приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 километров. Для учета транспортных затрат на расстояние более 30 километров рекомендуется применять поправочные коэффициенты к сметной цене материала, указанные в таблице № 1 либо рассчитать фактические затраты по доставке материалов до франко-приобъектного склада, на основании проектных данных о массе используемых при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ материалов, изделий и конструкций и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом, дифференцированных по классам грузов и типам перевозок, приведенных в федеральных сметных ценах на перевозку грузов для строительства.

3.6. Замену ресурса в ресурсной части расценки осуществлять за итогом единичной расценки, с переводом в текущий уровень цен индексом, рассчитанным для этого ресурса.

3.7. В случае отсутствия индексов к единичным расценкам на отдельные виды работ, материалы, изделия и конструкции, необходимо обратиться в Минрегионразвития РА для индивидуального расчета индексов на эти виды работ, материалы, изделия и конструкции с последующим включением их в приложения к  приказу «Об индексах изменения стоимости строительства Республики Алтай на соответствующий квартал».

Базисно-индексный метод с использованием индексов

СМР по видам строительства

3.8. Сметная стоимость строительства базисно - индексным методом определяется с применением  Федеральных сметных нормативов ФЕР-2001 в редакции 2017 года с изменениями и дополнениями 2.

3.9. Перевод в текущий уровень цен осуществляется с применением индексов к СМР по видам строительства, рекомендованными письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации соответствующего квартала.

Индексы к СМР и на пусконаладочные работы применяются к базисной стоимости работ, учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную  прибыль.

3.10. Часовая оплата труда рабочих и машинистов в федеральных сметных нормативах ФЕР-2001 в редакции 2017 г с изменениями и дополнениями 2 в базисном уровне цен принята с районным коэффициентом равным 1, районный коэффициент в текущем уровне цен учтен в размере 1,4 индексом к СМР.

Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР и пусконаладочных работ для районов Кош-Агачского и Улаганского следует применять коэффициент 1,01.

Индексы к СМР, приведенные в письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроя России) соответствующего квартала, учитывают транспортные затраты по доставке материалов на расстояние 30 км.

3.11. Для учета транспортных затрат на расстояние более 30 километров рекомендуется применять поправочные  коэффициенты к индексу СМР, указанные в таблице № 2, либо рассчитать фактические затраты по доставке материалов до франко-приобъектного склада, на основании проектных данных о массе используемых при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ материалов, изделий и конструкций и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом, дифференцированных по классам грузов и типам перевозок, приведенных в территориальных сметных ценах на перевозку грузов для строительства.

Таблица № 2

| Зоны строительства по административно-территориальному делению | Поправочный коэффициент к индексу СМР к ФЕР |
| --- | --- |
| 1 зона |  |
| г. Горно-Алтайск, Майминский район | 1,000 |
| 2 зона |  |
| Чойский район, Шебалинский район, Турочакский район, Чемальский район | 1,018 |
| 3 зона |  |
| Онгудайский район, Усть-Канский район | 1,041 |
| 4 зона |  |
| Кош-Агачский район, Улаганский район, Усть-Коксинский район | 1,108 |

# 4. Порядок определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального и текущего ремонта) объектов капитального строительства ресурсным методом.

4.1. Ресурсный метод – это калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах статей затрат по видам ресурсов, необходимых для реализации проектных решений.

Для определения сметной стоимости ресурсным методом в качестве исходных данных для определения прямых затрат в локальных сметных расчетах (сметах) выделяются следующие ресурсные показатели:

- трудоемкость работ (чел.-ч) для определения размеров оплаты труда рабочих, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих строительные машины;

- время использования строительных машин (маш.-ч);

- расход материалов, изделий (деталей) и конструкций (в принятых физических единицах измерения: м3, м2, т и пр.).

4.2. Определение ресурсных показателей осуществляется на основании: государственных элементных сметных нормативов в редакции 2017 года (ГЭСН-2001) с изменениями и дополнениями 3; проектных материалов - ведомости потребности материалов, данных о затратах труда рабочих и времени использования строительных машин (в составе проектов на основании проекта организации строительства).

Цены ресурсов в текущем уровне  принимаются средние, рекомендованные Минрегионразвития РА согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящему приказу.

4.3. По отсутствующим ценам на материалы, изделия и конструкции в приложении № 5 к настоящему приказу, текущую стоимость определять по фактической цене (по счетам-фактурам, прайс-листам), согласованной заказчиком, с добавлением к отпускной стоимости транспортные затраты с заготовительно-складскими расходами.

4.4. Оплата труда определяется произведением нормативной потребности затрат труда в человеко-часах и часовой оплаты труда в рублях.

Текущие тарифные ставки и часовая оплата труда рабочих в строительстве опубликованы в разделе «Оплата труда» по таблице № 3.

# 5. Оплата труда

5.1. Часовая оплата труда рабочих и машинистов в территориальных сметных нормативах ТЕР-2001 РA редакции 2014 года принята с районным коэффициентом равным 1,4 (Постановление Правительства РФ от 29.05.1993г. № 512). Для Кош-Агачского и Улаганского районов Республики Алтай к оплате труда специалистов, рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами дополнительно учитывать коэффициент 1,36.

5.2. Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда в текущем уровне цен принята по прожиточному минимуму 10 491,00 рубля, согласно постановлению Правительства Республики Алтай от 20 октября 2017 года № 275 «О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай за 3 квартал 2017 года». При расчете часовой оплаты труда рабочих в текущем уровне цен приняты межразрядные коэффициенты из таблиц 1 и 2 Методики определения сметных цен на затраты труда в строительстве (приказ Минстроя России № 1000/пр от 20 декабря 2016 года). Средняя заработная плата рабочего 4 разряда на 1 января 2018 года составила 29 887,20 рубля.

5.3. Оплата труда в текущем уровне цен, для расчета индекса по оплате труда рабочих, учитывает фонд заработной платы, который  включает выплаты, предусмотренные в Инструкции Госкомстата России от 24 ноября 2000 года  № 116, введенной в действие с 1 января 2001 года, в том числе все виды премий (кроме премий за ввод объектов в эксплуатацию), вознаграждение  за выслугу лет, основные и  дополнительные отпуска и другие выплаты, входящие в фонд заработной платы, указанные в  приложении к Методике определения сметных цен на затраты труда в строительстве (приказ Минстроя России № 1000/пр от 20 декабря 2016 года).

Часовые тарифные ставки и часовая оплата труда

в текущем уровне цен рабочих-строителей, рабочих, управляющих  машинами, рабочих и инженерно-технических работников, занятых на пусконаладочных работах

Таблица 3

| Разряд | Часовая тарифная ставка (руб) | Часовая оплата труда без учета районного коэффициента | Часовая оплата труда с учетом районного коэффициента 1,4 | Часовая оплата труда с учетом районного коэффициента 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 63,20 | 97,84 | 136,98 | 185,90 |
| 1.1 | 63,71 | 98,62 | 138,07 | 187,38 |
| 1.2 | 64,27 | 99,50 | 139,30 | 189,06 |
| 1.3 | 64,78 | 100,29 | 140,40 | 190,54 |
| 1.4 | 65,35 | 101,17 | 141,63 | 192,22 |
| 1.5 | 65,85 | 101,95 | 142,73 | 193,70 |
| 1.6 | 66,42 | 102,83 | 143,96 | 195,38 |
| 1.7 | 66,93 | 103,61 | 145,06 | 196,86 |
| 1.8 | 67,50 | 104,49 | 146,29 | 198,54 |
| 1.9 | 68,00 | 105,28 | 147,39 | 200,02 |
| 2 | 68,57 | 106,16 | 148,62 | 201,70 |
| 2.1 | 69,20 | 107,13 | 149,99 | 203,56 |
| 2.2 | 69,84 | 108,11 | 151,36 | 205,42 |
| 2.3 | 70,47 | 109,09 | 152,73 | 207,27 |
| 2.4 | 71,10 | 110,07 | 154,10 | 209,13 |
| 2.5 | 71,80 | 111,15 | 155,60 | 211,18 |
| 2.6 | 72,43 | 112,12 | 156,97 | 213,04 |
| 2.7 | 73,06 | 113,10 | 158,34 | 214,90 |
| 2.8 | 73,69 | 114,08 | 159,71 | 216,75 |
| 2.9 | 74,32 | 115,06 | 161,08 | 218,61 |
| 3 | 75,21 | 116,43 | 163,00 | 221,22 |
| 3.1 | 75,97 | 117,60 | 164,65 | 223,45 |
| 3.2 | 76,91 | 119,07 | 166,70 | 226,24 |
| 3.3 | 77,86 | 120,54 | 168,75 | 229,02 |
| 3.4 | 78,81 | 122,01 | 170,81 | 231,81 |
| 3.5 | 79,82 | 123,57 | 173,00 | 234,79 |
| 3.6 | 80,77 | 125,04 | 175,06 | 237,58 |
| 3.7 | 81,72 | 126,51 | 177,11 | 240,36 |
| 3.8 | 82,67 | 127,97 | 179,16 | 243,15 |
| 3.9 | 83,68 | 129,54 | 181,36 | 246,13 |
| 4 | 84,69 | 131,11 | 183,55 | 249,10 |
| 4.1 | 85,89 | 132,96 | 186,15 | 252,63 |
| 4.2 | 87,22 | 135,02 | 189,03 | 256,54 |
| 4.3 | 88,48 | 136,98 | 191,77 | 260,25 |
| 4.4 | 89,74 | 138,93 | 194,51 | 263,97 |
| 4.5 | 91,07 | 140,99 | 197,38 | 267,88 |
| 4.6 | 92,34 | 142,94 | 200,12 | 271,59 |
| 4.7 | 93,60 | 144,90 | 202,86 | 275,31 |
| 4.8 | 94,93 | 146,96 | 205,74 | 279,22 |
| 4.9 | 96,19 | 148,91 | 208,48 | 282,93 |
| 5 | 97,33 | 150,67 | 210,94 | 286,28 |
| 5.1 | 99,10 | 153,41 | 214,78 | 291,48 |
| 5.2 | 100,68 | 155,86 | 218,20 | 296,13 |
| 5.3 | 102,32 | 158,40 | 221,76 | 300,97 |
| 5.4 | 103,90 | 160,85 | 225,19 | 305,61 |
| 5.5 | 105,54 | 163,39 | 228,75 | 310,45 |
| 5.6 | 107,12 | 165,84 | 232,17 | 315,09 |
| 5.7 | 108,77 | 168,38 | 235,74 | 319,93 |
| 5.8 | 110,35 | 170,83 | 239,16 | 324,57 |
| 5.9 | 111,99 | 173,37 | 242,72 | 329,41 |
| 6 | 113,76 | 176,11 | 246,56 | 334,61 |
| 6.1 | 114,33 | 176,99 | 247,79 | 336,29 |
| 6.2 | 115,09 | 178,17 | 249,43 | 338,52 |
| 6.3 | 115,78 | 179,24 | 250,94 | 340,56 |
| 6.4 | 116,54 | 180,42 | 252,58 | 342,79 |
| 6.5 | 117,30 | 181,59 | 254,23 | 345,02 |
| 6.6 | 118,06 | 182,77 | 255,87 | 347,25 |
| 6.7 | 118,82 | 183,94 | 257,51 | 349,48 |
| 6.8 | 119,51 | 185,02 | 259,02 | 351,53 |
| 6.9 | 120,27 | 186,19 | 260,67 | 353,76 |
| 7 | 121,34 | 187,85 | 262,99 | 356,92 |
| 7.1 | 121,91 | 188,73 | 264,23 | 358,59 |
| 7.2 | 122,73 | 190,01 | 266,01 | 361,01 |
| 7.3 | 123,62 | 191,38 | 267,93 | 363,61 |
| 7.4 | 124,44 | 192,65 | 269,71 | 366,03 |
| 7.5 | 125,33 | 194,02 | 271,62 | 368,63 |
| 7.6 | 126,21 | 195,39 | 273,54 | 371,23 |
| 7.7 | 127,03 | 196,66 | 275,32 | 373,65 |
| 7.8 | 127,92 | 198,03 | 277,24 | 376,25 |
| 7.9 | 128,74 | 199,30 | 279,02 | 378,67 |
| 8 | 129,56 | 200,57 | 280,80 | 381,09 |
| Техник 1 категории | 89,74 | 138,93 | 194,51 | 263,97 |
| Техник 2 категории | 80,90 | 125,24 | 175,33 | 237,95 |
| Инженер 1 категории | 135,88 | 210,36 | 294,50 | 399,68 |
| Инженер 2 категории | 123,87 | 191,77 | 268,47 | 364,36 |
| Инженер 3 категории | 111,23 | 172,20 | 241,08 | 327,18 |
| Ведущий инженер | 148,52 | 229,92 | 321,89 | 436,86 |
| Главный технолог | 161,16 | 249,49 | 349,29 | 474,03 |

# 6. Эксплуатация машин

6.1. Стоимость эксплуатации строительных машин в текущем уровне цен определена по расчетным ценам с учетом средневзвешенной восстановительной стоимости машин (механизма) определенной типоразмерной группы, с учетом оплаты труда рабочих, управляющих строительными машинами с районным коэффициентом 1.4,  без накладных расходов и сметной прибыли.

Текущие сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств (раздел 40 Сборника сметных цен на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств) в территориальных сметных нормативах ТЕР-2001 РA редакции 2014 года включают накладные расходы, сметную прибыль и районный коэффициент 1,4.

Для Кош-Агачского и Улаганского районов Республики Алтай в оплате труда рабочих, управляющих строительными машинами, дополнительно учитывать в базисном уровне цен коэффициент 1,36.

6.2. Индексы изменения стоимости эксплуатации строительных машин от базисного  в текущий уровень цен применяются к статье прямых затрат на эксплуатацию строительных машин (в составе сметной расценки) без вычета оплаты труда машинистов.

# 7. Материалы, изделия и конструкции, оборудование

7.1. Текущие сметные цены рассчитаны на основании отпускных цен по прайс-листам заводов-изготовителей, предприятий-поставщиков, с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат, без учета НДС. Транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 километров и определены с учетом массы брутто.

Заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования франко-приобъектный склад в размере:

по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлических строительных конструкций) - 2%;

по металлическим строительным конструкциям      - 0,75%;

по оборудованию                                     - 1,2%.

7.2. В случае отсутствия в ТЕР-2001 РА редакции 2014 года каких-либо материалов, изделий, конструкций применять материалы, изделия, конструкции в следующем порядке:

- по Федеральному сборнику сметных цен редакции 2017 года с изменениями и дополнениями 2 (ФССЦ-2001), с переводом в территориальный уровень цен коэффициентом к=0,99 и  поправочными коэффициентами, указанными в таблице № 1.

Индексацию в текущий уровень цен осуществлять индексами к данной позиции. При отсутствии индекса на материалы, изделия, конструкции обращаться в Минрегионразвития РА  для индивидуального расчета индексов на эти материалы с последующим включением их в приложения к приказу «Об индексах изменения стоимости строительства Республики Алтай» на соответствующий период.

- по фактической цене (по счетам-фактурам, прайс-листам) стоимости материалов, изделий и конструкций согласованной заказчиком, с добавлением к отпускной стоимости транспортных затрат с заготовительно-складскими расходами.

Транспортные затраты с заготовительно-складскими расходами по доставке материалов на строительную площадку, стоимость которых в сметной документации определена по счетам-фактурам, прайс-листам, рассчитывается по согласованию с заказчиком одним из ниже перечисленных способов:

- по фактическим затратам поставки материалов с учетом полной загрузки автотранспортного средства и согласованной с заказчиком транспортной схемы по доставке;

- по сборникам «Территориальные  сметные цены на перевозки грузов для строительства» (ТССЦпг-2001) редакции 2014 года Республики Алтай введенному в действие Приказом Минстроя России от 28 февраля 2017 года № 228/пр с индексацией в текущий уровень цен;

7.3. В базисный уровень цен текущая сметная стоимость материалов, изделий и конструкций принятых по счетам-фактурам, прайс-листам, переводится путем деления на средний индекс по материалу соответствующего периода составления сметной документации.

7.4. В случае превышения стоимости, приобретаемых подрядными организациями, материалов в сравнении с ценами, приведенными в приложении № 5 к настоящему приказу, допускается с согласия инвестора и решения РМВК, компенсация подрядчикам разницы в стоимости ресурсов при наличии соответствующей записи в условиях договора. При этом пересчету подлежит стоимость всей приобретаемой номенклатуры материалов, а не ее отдельных позиций.

# 8. Погрузо-разгрузочные работы и перевозка грузов.

# Внутрипостроечный автомобильный транспорт.

8.1. Стоимость затрат на погрузо-разгрузочные работы следует определять в базисном уровне цен 2000 года:

- по территориальному сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства в редакции 2014 года (ТССЦпг-2001), утвержденного  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 228/пр от 28 февраля 2017 года, с переводом в  текущий уровень цен индексами по каждой единичной позиции, согласно приложения № 7 настоящего приказа, без начисления районного коэффициента, накладных расходов и сметной прибыли.

Индексами учитываются районный коэффициент, накладные расходы и сметная прибыль.

Для Кош-Агачского и Улаганского районов Республики Алтай индексы перевода в текущий уровень цен применяются после применения в базисном уровне цен дополнительных коэффициентов, указанных в столбце 6 таблицы, приведенной в приложении № 7 настоящего приказа.

- по федеральному сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства в редакции 2017 года с изменениями и дополнениями 2 (ФССЦпг-2001) с переводом в текущий уровень цен индексами по каждой единичной позиции, согласно приложения № 9 настоящего приказа, без начисления районного коэффициента, накладных расходов и сметной прибыли.

Индексы перевода в текущий уровень цен учитывают районный коэффициент, накладные расходы и сметную прибыль и применяются после  перевода  федерального базисного уровня цен в территориальный переходными коэффициентами, указанными в столбцах 4 и 7 приложения № 9 настоящего приказа.

8.2. Стоимость затрат на перевозку грузов следует определять в базисном уровне цен 2000 года:

- по территориальному сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства в редакции 2014 года (ТССЦпг-2001), утвержденного  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 228/пр от 28 февраля 2017 года, с переводом в  текущий уровень цен индексами по каждой единичной позиции, согласно приложения № 8, настоящего приказа без начисления районного коэффициента, накладных расходов и сметной прибыли.

Индексами учитываются районный коэффициент, накладные расходы и сметная прибыль.

Для Кош-Агачского и Улаганского районов Республики Алтай индексы перевода в текущий уровень цен применяются после применения в базисном уровне цен дополнительных коэффициентов, указанных в столбце 6 таблицы, приведенной в приложении № 8 настоящего приказа.

- по фактическим затратам на основании проектных данных о массе используемых при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ материалов, изделий и конструкций и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом, дифференцированных по классам грузов и типам перевозок, приведенных в территориальных сметных ценах на перевозку грузов для строительства;

- по федеральному сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства в редакции 2017 года с изменениями и дополнениями 2  (ФССЦпг-2001) с переводом в текущий уровень цен индексами по каждой единичной позиции, согласно приложения № 10 настоящего приказа без начисления районного коэффициента, накладных расходов и сметной прибыли.

Индексы перевода в текущий уровень цен учитывают районный коэффициент, накладные расходы и сметную прибыль и применяются после  перевода  федерального базисного уровня цен в территориальный переходными коэффициентами, указанными в столбцах 4 и 7 приложения № 10 настоящего приказа.

8.3. Затраты на внутрипостроечный транспорт от приобъектного склада до участка, на котором непосредственно осуществляются строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы (рабочая зона), включая выгрузку на приобъектном складе, погрузку и выгрузку материалов и изделий, и обратно, объем которых учтен расценками, когда эти затраты не предусмотрены составами работ, следует определять дополнительно по приложению 30.1. ТЕР-2001 РA редакции 2014 года в соответствии с проектом. Пересчет в текущий уровень цен осуществляется с применением индексов по таблице № 3.

Индексы изменения

сметной стоимости затрат на внутрипостроечный транспорт к базисным ценам ТЕР-2001 Республики Алтай в редакции 2014 года

по состоянию 1 января 2018 года

Таблица № 3

| Наименование материалов и изделий | Индексы |
| --- | --- |
|  | Районный коэффициент 1,4 |
|  | на 1 километр | на каждый последующий километр |
| Сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15т | 6,146 | 9,535 |
| То же, свыше 15т до 25т | 5,929 | 7,963 |
| Металлоконструкции | 5,135 | 7,963 |
| Лесоматериалы | 9,021 | 9,901 |
| Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий, и другие) | 6,459 | 10,199 |
| Бетоны, растворы | 10,687 | 10,199 |

Для расчета индексов по приложению 30.1. ТЕР-2001 РA редакции 2014 года для Кош-Агачского и Улаганского районов Республики Алтай необходимо отправить письменную заявку в Минрегионразвития РА.

# 9. Определение величины накладных расходов и сметной прибыли

9.1. Величина накладных расходов в базисном уровне цен определяется согласно Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81-34.2004).

9.2. С 1 января 2011 года в текущем уровне цен при общей системе налогообложения к нормам накладных расходов, согласно письму Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27 ноября 2012 года, применять понижающий коэффициент 0,85.

9.3. Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения  к нормам накладных расходов применяются понижающие коэффициенты 0,85 по письму Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27 ноября 2012 года  и 0,94, согласно Письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № ЮТ- 260/06 от 31 января 2005 года.

9.4. Величина сметной прибыли определяется в базисном уровне цен согласно Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли  в строительстве (МДС 81-25.2004) и письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  от 18 ноября 2004 года № АП-5536/06.

9.5. 1 января 2011 года в текущем уровне цен к величине сметной прибыли при общей системе налогообложения, согласно письму  Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27 ноября 2012 года, применять понижающие коэффициенты 0,8.

9.6. При упрощенной системе налогообложения к величине сметной прибыли дополнительно применяется коэффициент 0,9 (примечание к приложениям 1 и 2 письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 года № АП-5536/06).

9.7. Согласно письму Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27 ноября 2012 года, указанные коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли не распространяются на работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами.

9.8. В индексах к СМР учтены понижающие коэффициенты к=0,85 к накладным расходам и 0,8 к сметной прибыли согласно письму Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27 ноября  2012 года.

9.9. При определении стоимости материалов и изделий, изготавливаемых в построечных условиях, в текущем уровне цен к величине накладных расходов применять понижающий коэффициент 0,85.

9.10. При применении коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли округление нормативов до целых чисел осуществлять после применения всех коэффициентов. Сметная документация, прошедшая проверку достоверности до выхода письма Госстроя России от 27 ноября 2012 года № 2536-ИП/12/ГС, пересчету не подлежит.

# 10. Временные здания и сооружения. Прочие работы и затраты. Непредвиденные расходы

10.1. Расходы на устройство временных здания и сооружений  при строительстве и ремонтно-строительных работах определяются одним из способов:

- по нормам  сборника сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001) и сборника сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 81-05-01-2001), в процентах от суммы прямых затрат с накладными расходами и сметной прибыли;

- по фактическим затратам, в соответствии с ПОС.

Одновременное использование указанных способов  не допустимо.

Указанные затраты включаются в сводный сметный расчет.

Затраты на временные здания и сооружения возмещаются заказчиком подрядчику в соответствии с государственным контрактом.

10.2. Затраты на зимние удорожания определяются по нормам дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ по сборнику сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007), сборнику сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001). Указанные затраты включаются в сводный сметный расчет по итогу глав 1-8 (1-6) (графы 4, 5 и 8) и возмещаются заказчиком подрядчику в соответствии с государственным контрактом.

10.3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусматривается в сводном сметном расчете стоимости строительства по письменному согласованию главного распорядителя бюджетных средств соответствующего объекта и определяется в соответствии с пунктом 4.33 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) и изменениями, внесенными в пункт 4.96 МДС 81-35.2004, на основании приказа Минстроя России от 1 июня 2012 года  № 220.

10.4. В соответствии с приказом Минстроя России от 16 июня 2014 года № 294/пр  средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе страховые риски в сводном сметном расчете не учитываются.

10.5. Возмещение прочих работ и затрат, неучтенных индексами (кроме относящихся к фонду заработной платы), производится только при их фактическом наличии у подрядчика и документальном подтверждении размеров этих затрат за соответствующий период и на соответствующий объем работ.

10.6. Надбавки за вахтовый метод работы, подвижной и разъездной характер труда, командировочные расходы, суточные, проезд оплачиваются заказчиком по фактическим затратам с документально подтвержденными расчетами подрядчика при условии, что эти затраты предусмотрены в утвержденной смете на строительство, оговорены при проведении торгов и в договоре.

10.7. Затраты, связанные с оплатой услуг по размещению и переработке на площадках специализированных организаций строительного мусора и материалов от разборки, непригодных для дальнейшего использования, определяются расчетами на основе исходных данных заказчика и учитывается в соответствии с п. 4.85 МДС 81-35.2004 в главе 9 «Прочие работы и затраты (графы 7, 8) сводного сметного расчета стоимости строительства.

В случае отсутствия указанных средств в сводном сметном расчете, оплата платежей производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость утилизации строительного мусора принимать  в соответствии с приказом Комитета по тарифам Республики Алтай № 49/21 от 11 декабря 2017 года «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов  и предельных тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые МУП "Майма"  МО "Майминский район" на 2018-2020 годы» (по тарифу руб/тонна).

10.8. По отдельному индивидуальному расчету подрядчика, согласованному заказчиком, возмещаются затраты по транспортировке работников к месту работы и обратно, не обслуживаемых коммунальным или пригородным транспортом, а также затраты на перебазирование строительных организаций (при согласии инвестора) по отдельной смете, утвержденной в установленном порядке. Порядок определения и возмещения этих затрат должен указываться в договоре подряда.

10.9. Затраты на проведение пусконаладочных работ учитываются в 9 главе «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета согласно письма Минрегионразвития России от 13 апреля 2014 года № ВТ-386/08 по объектам:

- производственного назначения - только «вхолостую»;

- жилищно-гражданского, социального, а также специального назначения, не связанных с выпуском продукции (получением дохода от ее реализации), все затраты на проведение пусконаладочных работ, необходимых для доведения объекта до состояния пригодного для его использования, выполняемые до ввода объекта в эксплуатацию и формирования первоначальной стоимости амортизируемого имущества (основных средств),   без разделения на работы, выполняемые «вхолостую»  и «под нагрузкой».

10.10. Расчетные индексы по видам работ и по структуре затрат приведены в приложениях № 2, № 3, № 4, № 7, № 8 № 9, №10 к настоящему приказу, без учета НДС (18%). Текущие цены на материалы, изделия и конструкции, а также текущая стоимость эксплуатации машин приведены в приложениях №5, №6 к настоящему приказу, без учета НДС (18%). В сметной документации НДС начисляется по итогу сводного сметного расчета стоимости строительства в текущем уровне цен.

# 11. Выходные формы

11.1. Региональная межведомственная комиссия по ценовой и тарифной  политике в строительстве (далее – РМВК) на заседании от 1 августа 2005 года № 2-2005 для более точного учета и контроля за строительными процессами, во избежание ошибок при определении стоимости в текущих ценах, приняла решение о внесении дополнительной строки «в т.ч. в базовых ценах 2001 года», в унифицированные формы отчетности КС-2 и КС-3 (приложения №1, №2 к общим положениям). Данные формы являются обязательными для базисно - индексного метода. Принятое РМВК решение возможно на основании приложения к постановлению Госкомстата РФ от 24 марта 1999 г. № 20. Дополненные формы КС-2 и КС-3 обязательны для всех участников строительного комплекса Республики Алтай, независимо от форм собственности. В соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 года № 32Н, в этих первичных документах подрядчик должен отразить в бухучете выручку от реализации СМР.  Кроме того, отсутствие этих документов может быть квалифицировано по статье 120 Налогового кодекса РФ как грубое нарушение правил учета доходов, расходов или объектов налогообложения, за что по этой же статье Налогового кодекса РФ предусмотрен штраф.

11.2. При составлении сметной документации базисно - индексным методом для расчетов между заказчиком и подрядчиком рекомендуется применять унифицированную форму отчетности «Форма 4т».

# 12. Выдержки из писем (документов) Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов»

12.1. Согласно письма Минрегионразвития России от 7 мая 2009 года № 13786-ИМ/08 определение начальной (максимальной) цены конкурса (аукциона) рекомендуется производить с применением индексов пересчета, действовавших на момент объявления торгов и индексов-дефляторов, устанавливаемых Министерством экономического развития Российской Федерации, учитывающих инфляционные процессы, возникающие в процессе строительства. Индексы-дефляторы рекомендуется применять с учетом объемов работ, выполняемых в конкретном квартале, определенных в соответствии с календарным планом работ ПОС.

12.2. В связи с возникающими вопросами о нормативах показателей расхода электроэнергии на 1 млн. рублей сметной стоимости, Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов рекомендует показатели расхода электроэнергии на 1 млн. рублей сметной стоимости СМР, определенной по сметным нормам и ценам 2000 года, в соответствии с таблицей № 5.

Показатели расхода электроэнергии на 1 млн. рублей

сметной стоимости СМР, определенной по сметным нормам

и ценам 2000 года.

Таблица № 5

| Отрасли строительства | Показатели расхода электроэнергии на 1 млн. руб. СМР (тыс. к Вт-ч) |
| --- | --- |
| Строительство предприятий легкой и пищевой промышленности | 8,6 |
| Строительство предприятий строительной индустрии и промышленности строительных | 10,1 |
| Строительство объектов сельскохозяйственного назначения и небольших предприятий по переработке продуктов сельского хозяйства | 9,0 |
| Строительство железнодорожных линий и вторых путей (без больших мостов) | 8,0 |
| Строительство автомобильных дорог (без и тоннелей): - с цементным покрытием больших мостов - с асфальтобетонным покрытием - прочие (в том числе благоустройство территории) | 7,2 9,6 4,1 |
| Строительство больших мостов и других искусственных сооружений вне комплекса дорожного строительства | 25,6 |
| Строительство сооружений морского и речного транспорта | 7,3 |
| Промышленное строительство | 10,9 |
| Жилищно-гражданское и коммунальное строительство | 8,1 |
| Прочие виды строительства (в том числе кладбища) | 6,4 |

Примечания:

- В состав показателей расхода электроэнергии по видам строительства не входит расход электроэнергии на горно-вскрышные и горнопроходческие работы, на земляные работы, выполняемые методом гидромеханизации, на водопонижение при производстве работ. Расход электроэнергии на эти виды работ следует определять в соответствии с проектом организации строительства исходя из потребляемой мощности применяемой техники.

- При определении сметной стоимости работ в иных ценах показатели расхода электроэнергии следует (делить/умножать) на соответствующие индексы к сметной  стоимости на 1 января 2000 года по видам строительства.

Приложение № 1

к Общим положениям по определению стоимости

строительства на  I квартал 2018 года по Республике Алтай

|  | Унифицированная форма № KС-3 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kод |  |
| Форма по ОKУД | 0322001 |  |
| Инвестор |  |
|  | по ОKПО |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |
|  | по ОKПО |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |
|  | по ОKПО |  |  |
| Стройка: |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |  |
|  | дата |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | с | по |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
| СПРАВКА |  |
| о стоимости выполненных работ и затрат |  |
|  | руб. |
| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |
|  |  |  | С начала проведения работ | С начала года по отчетный месяц включительно | В том числе за отчетный период |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ с НДС |  |  |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные работы в базовых ценах |  |  |  |  |
| 3. | Строительно-монтажные работы в текущих ценах без НДС |  |  |  |  |
| 4. | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
| 5. | Прочие работы |  |  |  |  |
| 6. | HДС |  |  |  |  |
| 7. | Всего к оплате с учетом HДС |  |  |  |  |

| Заказчик (Генподрядчик): |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Подрядчик (Субподрядчик): |  |

|  | Приложение № 2 к Общим положениям по определению стоимости строительства на I квартал 2018 года по Республике Алтай |
| --- | --- |